##### Цифровой спутниковый приёмник

Простота и надёжность

## Инструкция пользователя

2006 г

- Меры предосторожности						3 стр.

- Главные особенности							4 стр.

  - Комплект поставки 						4 стр.

- Подключение Вашего ресивера						5 стр.

- Описание аппаратуры							7 стр.

  - Передняя панель							7 стр.

  - Задняя панель							8 стр.

  - Пульт дистанционного управления				9 стр.

- Операции в меню и настройка						10 стр.

5.1 Установки пользователя							10 стр.

5.2 Установки антенны							10 стр.

5.3 Поиск каналов								11 стр.

5.4 Установка системы							12 стр.

5.5 Родительская защита							13 стр.

5.6 Фабричные установки							13 стр.

5.7 Установка параметров даты/времени и таймера		13 стр.

5.8 Телегид									14 стр.

5.9 Телетекст									14 стр.

5.10 Аудиосопровожденне канала						14 стр.

5.11 Редактор каналов							15 стр.

- Поиск и устранение неполадок						16 стр.

7.   Технические спецификации						17 стр.

Этот  ресивер изготовлен в соответствии с международными стандартами безопасности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти рекомендации о мерах безопасности.

| Питание | 90-240 (Переменного тока) 50/60 Гц |
| --- | --- |
| Расположение | Ресивер должен находиться в помещении. Защитите ресивер от потенциальных источников опасности, природных факторов (молния, дождь и влага, а так же прямой солнечный свет). Не устанавливайте тюнер в агрессивних средах, например в помещении с высокой влажностью воздуха, если в воздухе присутствует пыль или пары кислот, щелочей, в помещениях с очень высокой или низкой температурой воздуха. Согласно с рекомендациями безопасности, используйте ресивер лишь в помещениях с температурой воздуха от +5 до +40 С, относительная влажность до 75%. |
| Перенапряжение | Не перегружайте розетки, шнуры или адаптеры, это может вызвать пожар или поражение электрическим током. Не допускайте резких перепадов напряжения и кратковременного отключения питания ресивера. |
| Жидкости | Не допускайте попадания жидкостей в ресивер никоим образом. |
| Очистка | Перед очисткой виключают ресивер из сети. Очищают внешнюю поверхность корпуса, используя мягкую влажную ткань (не используйте никаких растворителей !). |
| Вентиляция | Не закрывайте вентиляционные отверстия. Воздух при роботе пдолжен свободно попадать внутрь ресивера. Не накрывайте тюнер тканью или другими материалами. Не ставьте ресивер вблизи источников, которые активно выделяют тепло (батареи, рефлекторы), а так же там, где на него будут попадать прямые солнечные лучи. Не ставьте тяжёлое оборудование на ресивер. Расположите ресивер не ближе 30 см от стенки. |
| Аксессуары | Не используйте аксессуары, которые не рекомендованы производителем или дилером, это может привести к поломке оборудования. |
| Подключение к конвертору | По центральной жиле кабеля подаётся напряжение питания на конвертор. Отключайте ресивер от сети при каждом отключении / подключении конвертора. В ином случае ваши действия могут привести к поломке конвертора или ресивера. |
| Сервис | Не пытайтесь отремонтировать данный продукт самостоятельно. Ваши действия приведут к досрочному прекращению гарантии. Все роботы по обслуживанию аппаратуры должен выполнять только квалифицированный специалист. |
| Грозозащита | Если ресивер установлен в зоне високой активности гроз, обязательно примите необходимые меры для защиты Вашего оборудования (телевизоры, музыкальные центры, другое) от опасности поражения молнией. Для этого обратитесь к инструкции по эксплуатации другого оборудования и выполняйте указанные предостережения при приближении грозы. Невыполнение этих инструкций может привести к поломке оборудования, пожару, травмам или гибели людей. |
| Заземление | Позаботьтесь о надёжной системе заземления. Земля кабеля конвертора должна быть соединена с землёй спутниковой антенны. Подключите ресивер к общей системе заземления Вашей аппаратуры. |

● Полностью совместимый с системами цифрового телевидения MPEG-2 и DVB

● Входная частота 950 - 2150 МГц

● Поддерживает SCPC и MCPC в C/Ku диапазонах

● 1 вход LNB и параллельный выход для разводки или подключения другого ресивера

● Диапазон входного сигнала -    1 - 45 Мсимв/c

● Быстрое переключение каналов, надёжная работа

● 4000 программированных (теле и радио) каналов

● Встроенный редактор каналов

● Простой интерфейс, удобное и интуитивно понятное меню (палитра 256 цветов)

● Поддерживает основные языки отображения в меню, в том числе  русский

● Поддерживает EPG, PIG (поддерживается кириллица)

● Удобный и быстрый телетекст (опция)

● Система защиты PIN-кодом и функция блокировки каналов

● Регулирование уровня звука

● Система предупреждения ошибок

● Меню загрузчика программ в графическом интерфейсе, порт RS232

● Форматы видео 4: 3 и 16: 9 (возможность автопереключения), поддержка телетекста во всех

форматах

● Варианты управления конверторами (работает лишь с унииверсальными конверторами)

● Протокол DiSEqC* 1.0 и 1.2, максимальный ток питания LNB -   400 мА

● Модулятор сигнала 22 КГц

● 2 Разъёма SCART, выход сигнала на телевизор и видеомагнитофон

● 3 вихода RCA: видеосигнал, правый и левый аудио канал

● Высокочастотный модулятор (модели Digital 4100/5000)

● Оптический  выход Digital Audio (AC3) (модели Digital 4100/5000)

● Таймер отключения

● Система вычисления положения антенны по местноахождению

● 4 разрядный дисплей на внешней панели

● 2 Х СІ  (опциональная поддержка)

● Сетевой выключатель питания

*DiSEqC –  (Коммутатор сигналов) - зарегистрированная торговая марка EUTELSAT.

2.1 Комплект  поставки

Уважаемый  покупатель! Пожалуйста, при покупке проверьте комплектность поставки тюнера:

- Тюнер  Digital 4000/4100/5000 (может быть в исполнении black или silver)

- Пульт дистанционного управления

- Кабель питания

- Коробка

- Инструкция

Элементы питания для пульта ДУ: 2 шт 1.5v типа ААА в комплект поставки  входят. Внимание! Так же советуем проверить наличие гарантийной пломбы на задней или боковой панели корпуса тюнера с указанной датой продажи. Имейте ввиду, что претензии на гарантийный ремонт или замену тюнера не принимаются в случае отсутствия пломбы или её повреждения.

Внимание! НЕ включайте в сеть кабель питания, пока не закончите все подключения.

1) Установка ресивера

• Ваш ресивер должен быть расположен в зоне хорошей вентиляции, вентиляционные

отверстия не должны быть закрыты.

• Не ставьте ресивер в закрытый шкаф, где не проходит необходимый для вентиляции

воздух: возможен перегрев.

• Разместите тюнер так, чтобы он был защищён от попадания прямого солнечного света,

от излишней влажности, пара. Не допускайте ударов, механических повреждений.

• Не ставьте на ресивер тяжёлое электронное оборудование (телевизор, другое); не

размещайте на нём цветочные вазы.

• Разместите ресивер так, чтобы инфракрасный сенсор на передней панели был в зоне

прямой видимости (допустимое отклонение ±45˚).

2) Подключение  ресивера к спутниковой антенне

После установки и настройки Вашей спутниковой антенны, подсоедините кабель от конвертора к входу "LNB IN" на задней панели ресивера. Кабель должен иметь внутреннее сопротивление 75 Ом  и иметь на конце F-коннектор (убедитесь, что F-коннектор правильно установлен на кабеле и отсутствует замыкание между центральной жилой и обмоткой кабеля).

3) Подключение ресиивера к телевизору

Вы можете подключить ресивер к телевизору разными способами:

1. SCART-SCART кабель

2. RCA/SCART-RCA-кабель

3. Высокочастотный модулятор (кроме модели Digital  4000 )

1. Подключите SCART-коннектор к SCART гнезду тюнера, обозначенного "TV SCART", другой коннектор подсоедините к гнезду Вашего телевизора.

2. В случае подключения через RCA-кабель, подключите один конец кабеля к ответному SCART- или RCA-гнезду телевизора, которое обозначено, как правило "VIDEO INPUT" или "AV", а другой конец кабеля подключите к гнезду RCA ресивера "VIDEO" (видео) и "AUDIO R/L" (правый и левый аудиоканал).

3. В случае подключения тюнера через высокочастотный модулятор подсоедините один конец кабеля к гнезду, обозначееному "RF OUT", а другой конец кабеля к антеннму входу телеприёмника. Найдите свободный канал на телеприёмнике и настройте его в соответствии  с инструкцией. Подключите эфирную антенну к гнезду ресивера, которое обозначено  "RF IN" для того, чтобы далее смотреть эфирные каналы.

4) Подключение  Вашего видеомагнитофона

Подключите Ваш видеомагнитофон к ресиверу с помощью кабеля; один конец подсоедините к SCART гнезду ресивера, которое обозначено "VCR", другой конец к входу видеомагнитофона.

5) Подключение внешней аудиосистемы

Для подключения какой либо  внешней аудиосистемы, в ресивере предусмотрено два RCA выхода, которые размещены на задней панели и обозначены "AUDIO R" и "AUDIO L", соответственно для подсоединения правого и левого аудиоканалов.

Для подключения внешней аудиосистемы Вы так же можете применить выход “DIGITAL AUDIO”.

6) Подключение аналогового тюнера

Если Вы хотите и далее смотреть аналоговые каналы, Вы можете параллельно подключить аналоговый ресивер. Для этого подключить аналоговый тюнер кабелем через петлевой выход "LNB OUT". Теперь, если Вы выключите цифровой тюнер, Вы можете далее пользоваться аналоговым тюнером. Так же через выход " LNB OUT " можна сделать кабельную разводку.

4.1 Передняя панель

- Дисплей : предназначен для отображения текущей информации о состоянии  тюнера

(номер канала). В режиме ожидания отображается текущее время

2) Power : кнопка включения (выключения) ресивера

3) Menu: с помощью этой кнопки можна войти в главное меню ресивера

4) Ok : кнопка подтверждения выбора

5) ▲▼: кнопки переключения каналов

6) ◄►: кнопки регулирования уровня звука

4.2 Задняя панель

- LNB IN: Этот порт используется для подключения ресивера к конвертору Вашей

спутниковой антенны. Диапазон входной частоты от  950 до 2150 МГц. Так же,

переключения поляризации через напряжение (13/18В) и управления  DiSEqC-

переключателем производится через этот порт.

2) LNB OUT: Петлевой выход для подключения другого ресивера

3) RF OUT : подключается по ВЧ к Вашему телевизору ( модель Digital  4100 / 5000 )

4) RF IN : используется для подключения внешней  антенны (модель Digital  4100 /5000 )

5) TV SCART: Этот SCART-разъём применяется для подключения Вашего телевизора

6) VCR SCART: Используется  для подключения Вашего видеомагнитофона.

7) RS-232: Используется для подсоединения ресивера к компьютеру. Главное назначение этого

порта – обновление программного обеспечения ресивера.

8) RF IN : Используется для подключения внешней антенны (модель Digital 1000).

8) 0\12 В : Разъём для подключения дополнительных 12 В

9) Video + audio(L+R) : используется для дополнительного подключения видеомагнитофона,

телевизора или HI-FI системы

10) S\PDIF: оптический выход

11) POWER: тумблер включения или выключения тюнера

12) AC 90-240V: сетевой кабель

1 )  : включение/выключение тюнера

2)  : кнопка  отключения/включения звука

3) 0-9: Кнопки для ввода числовых значений и выбора каналов

4) AUDIO : выбор аудиосопровождения

5) INFO : выведение дополнительной информации на экран

6) PAUSE : остановка видео

7) PRE : переключение на предидущий канал

8) MODE : захват видео для увеличения картинки

9) EPG : отображение дополнительной информации по каналам (телегид)

10)MENU : вход в главное меню и отдельные подменю

11) EXIT : кнопка выхода из дополнительных подменю и меню

12) ▲▼ : переключение каналов

13) OK : кнопка подтверждения операций

14) : регулирование уровня звука

15) TV/Radio : переключение просмотра телевизионных/радио каналов

16) TV/SAT : переключение просмотра телевизионных/спутниковых каналов

17) P- : переключение каналов  в сторону уменьшения

18) P+ : переключение каналов  в сторону увеличения

19) UHF : смена частоты (канала) ВЧ-модулятора (модель Digital 4100 / 5000 )

20) FAV : выбор любимых каналов

21) Дополнительные кнопки

При нажатии клавиши MENU на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ ) на экране Вашего телевизора появятся дополнительные  иконки:

Канал

Настройка

Параметры

Игры

Дополнительно

При  помощи данных иконок можно максимально удобно сконфигурировать и настроить приёмник спутникового телевидения .

5.1 Канал

Редактирование каналов

По выбранной иконке Канал,  выбираем опцию  “Редактор Каналов” клавишами  ПДУ (◄► и ▼▲) и кнопкой подтверждения “ Ок”, на экране телевизора должна появиться данная опция меню с помощью которой можно редактировать следующие параметры:

Название (смена названия канала)

Замена (перемещение каналов)

Замок (блокирование каналов )

Пропуск (недоступный канал при обычном

переключении)

Стереть (удаление  канала(ов) )

Нажатием клавиш TV/RADIO можно редактировать список радио и телевизионных  каналов.

Нажатая красная кнопка позволяет выбрать нужный Вам спутник.

Эта опция позволяет редактировать название канала(ов)  (только латиницею)

5.1.2 Замена каналов.

Мы можем переставить (заместить) канал,

то есть отсортировать .

5.1.3 Замок

Функция необходима для закрытия каналов от посторонних особ или детей.

Позволяет пропустить канал в стандартном переборе каналов.

5.1.5 Стереть

Благодаря данной опции  можно стереть канал(ы) или радиоканал(ы) из памяти  тюнера.

Данное меню, которе показано на картинке, позволяет создать фаворитные списки по категориям, таким как :

Фильмы

Новости

Развлечения

Спорт

Дети

Музыка

Искусство

Наука

Отдых

Магазин

Интим

Прочее

Свои А

Свои B

Свои C

Свои D

что позволяет более удобно пользоваться ресивером.

В главном меню кнопками   (◄► и ▼▲)  вибираем опцию НАСТРОЙКА и нажимаем подтверждение кнопкой Ok.

Данное меню позволяет:

- Проскантровать каналы

- Сменить параметры транспондеров

- Настроить параметры антенны и моторизованной системы

- Сменить название спутника

6.1 Сканирование спутников

Перед тем, как начать сканирование спутников, нужно знать на какой спутник настроена данная антенна, потом вибираем данный спутник и нажимаем красную кнопку на ПДУ, ресивер предложит просканировать каналы следующим образом:

- Все каналы

- Открытые

Выбирем необходимый тип сканирования и нажимаем подтверждение (кнопка на ПДУ “ Ok “. По завершению сканирования, тюнер автоматически сохранит  найденные теле и радио каналы в памяти.

Выбираем зеленую кнопку, входим в опции SAT/TP в меню поиска. Нажимаем Ok и можем менять параметры транспондеров.

Можно добавить, сменить или удалить данные транспондеров, для этого нужно нажать синюю кнопку в опциях “поиск транспондеров” это позволит сменить нужные  параметры с помощью кнопок движения (◄► и ▼▲) и подтвердить изменения кнопкой  Ok.

6.3 Настройка  антени  и  конвертора

Используя жёлтую кнопку,  заходим в опции настройки антенны в меню. Используя кнопки движения  (◄► и ▼▲) меняем параметры которые нас интересуют.

Советуем переписать параметры, чтобы не было неприятных неожиданностей.

В даном окне можно максимально выбрать и назвать 16 антенн.

6.3.2 Тип конвертора

Советуем оставить эту настройку на позиции UNIVERSAL. В случае подключения другого конвертора (кроме универсального), нужно вручную внести параметры, которые  указаны  на конверторе.

6.3.3  22 kHz

Позволяет использовать генератор 22 kHz для переключения верхнего и нижнего диапазонов конвертора. Если включен  универсальный тип конвертора, то данная опция включаеться автоматически.

В этой опции можно включить или выключить дополнительные 12В, используя кнопки ◄► и подтвердить  кнопкой Ок.

6.3.5 DISeqC

При подключении одного конвертора, функция “DISeqC“ должна быть “Выкл”.

Пользуясь несколькими  конверторами и переключателем DISeqC,  выставляем параметры, которые нам необходимы. Максимально можна установить 4 порта DISeqC для четырёх конверторов.

6.3.6 Питание LNB (Конвертора)

В случае применения универсального конвертора выставляем 13В/18В.

Если Ваш конвертор имеет отдельный  поляризатор, то в этой опции можно установить необходимый параметр для выбора нужной поляризации.

В меню “Настройка” нажмите жёлтую кнопку и клавишами движения (▲▼и ►◄) выберите необходимые  настройки.

DISeqC

Данный ресивер рабтает одновременно с DISeqC 1.0 и DISeqC 1.2;

То есть, если  используется несколько конверторов для моторизованной системы, мы можем установить данные настройки без проблем.

Движение  антенны

Антенну можно перемещать двумя способами :

- Непрерывно ( движение антенны  нажатием  кнопок ◄►)

- Пошаговый (импульсное движение  нажатием  кнопок ◄►)

Сохранение позиции

После нахождения сигнала на ресивере, тюнер предложит сохранить позицию.

Не забудьте нажать кнопку Ок (подтверждение).

В памяти приёмника спутникового телевидения можно сохранить до 50 позиций

Установка ограничений

Можно установить  лимиты крайних точек на востоке и западе при помощи опции  «Установка лимитов»

С помощью кнопок ◄► можем выбрать :

Лимит запада

Лимит востока

Выключено

Внимание!    Желательно установить  лимиты крайних позиций, а  потом перейти к программированию  позиций спутника.

В главном меню выбираем пункт “Параметры”. Данное меню состоит  из 7 дополнительных подменю:

- Установка языка (по умолчанию польский)

- Настройка меню

- Блокировки

- Параметры ТВ

- Фабричные установки

- Режим времени

- Таймер

7.1 Установка языка

В данном меню можно настроить :

- Язык меню

- Основной язык

- Второй язык

В списке языков так же присутствуют языки: украинский и  русский.

7.2 Настройка меню

Мы можем установить прорачность меню (1…15) и время отображения информаци о канале (1…10 с) или выключить данную

информацию.

Стандартный код для главного меню : 0000. Можно ввести собственный код, который запретит доступ другим особам.

Можно заблокировать только меню или выбранные каналы, которые по Вашему мнению не должны смотреться другими особами.

7.4 Параметры ТВ

Данная опция помогает установить параметры ТВ в ручном режиме.

Рекомендуем : Установить видео выход RGB

7.5 Возврат к заводским установкам.

Внимание! Это меню стирает все установки пользователя, язык меняется на польский .

Можно установить время, чтобы показания часов совпадали с местным временем.

7.8 Таймер

Позволяет запрограммировать ресивер на включение или выключение с помощью данной опции.

Данный ресивер содержит 3 игры : Тетрис, Змея, Сокобан. В свободное от просмотра передач время в них можно поиграть.

Игра Тетрис	      Игра Сокобан

#### Игра Змея

В данном меню отображается служебная информация, такая как дата прошивки ресивера, возможность перенесения программного обеспечения на другой ресивер и редактор ключей.

Внимание !  Данное меню следует использовать только опытным пользователям.

Отображение информации о состоянии	Меню Редактора ключей

приёмника спутникового телевидения

Меню переноса программного

обеспечения  на другой ресивер

Для большего удобства пользователя приёмник спутникового телевидения оснащён рядом дополнительных функций :

- Видео пауза (остановка изображения)

- Zoom (увеличение изображения)

- Аудио сопровождение (возможность выбора аудио сопровождения на другом языке), если такая  присутствует на даном канале

- Телегид - это сервис цифрового спутникового телевидения, который даёт информацию о программе и передаче. Для того, чтобы войти в режим телегид, в активном режиме роботы ресивера нажмите кнопку Информация телегида будет доступна только в случае, когда она включена в трансляцию данного канала.

Видео пауза                                          Увеличение  изображення

Телегид                                            Аудио сопровождение

Некоторые неполадки в роботе ресивера Вы можете выявить и устранить самостоятельно. Пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел перед тем, как обратиться к дилеру.

| Проблема | Возможные причины и способы устранения |
| --- | --- |
|  | Ресивер |
| Ресивер не работает, дисплей не отображает никакой информации | * Проверьте, хорошо ли подключен кабель питания от сети. * Убедитесь, включен ли центральный выключатель питания на задней панели ресивера. |
| Нет изображения на экране | * Приёмник находится в режиме ожидания. Включите приёмник. * Проверьте, хорошо ли подключен приёмник к Вашему телевизору. * Убедитесь, что на телевизоре вибран правильный канал или видеовход. * Несколько раз нажмите кнопку „TV/AV”. |
| Ресивер не принимает служебных команд, даже когда есть изображение и звук на экране | * Проверьте пульт ДУ. |
| Нет звука | * В случае использования аудиокабеля, проверьте правильность его подсоединения. * Проверьте уровень звука на телевизоре и на ресивере. * Попробуйте выбрать режим аудиосопровождения с помощью кнопки “” “Audio". * Попробуйте включить другой канал. |
| Не работает пульт дистанционного управления | * Правильно направьте пульт на сенсор ресивера. Нормальный приём команд пульта выполняется в зоне прямой направлености с допустимым отклонением ± 45o. Расположите ресивер так, чтобы Вы имели возможность удобно управляять им с пульта дистанционного управления. * Попробуйте заменить батарейки в пульте дистанционного управления (используются 2 батарейки типа AАА). |

1. Питание

Входное напряжение - сеть 220 В ± 15%, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность - 30 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания - 2 Вт

2. Ресивер

Число программированных каналов (теле и радио) - 3000

Входная частота - 950-2150 МГц

Входной уровень сигнала - -25 - -65 Дб

Входное сопротивление - 75 Ом

Тип коннектора - F-коннектор, "папа"

Питание LNB (конвертора) - 13,5 В/ 18,5 В ± 5%, ток 500 mA

Тон 22 КГц - Частота модулятора 22 КГц, амплитуда 0.65 Vpp

Протокол DiSEqC – 1.0 и 1.2

3. Демодулятор

Тип - Демодуляция QPSK (Стандарт DVB-S)

Скорость потока символов - 2 - 45 Мсимв/сек

Внутренний FEC - Viterbi Convolutional Coding

Скорости - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Внешний FEC - Reed Solomon Coding (204,188) T=8

4. Видеодекодер

Система декодирования - DVB MPEG-2 ISO/IEC 13818-2

Система компресии видео - MP @ ML на MPEG-2

Скорость данных - 1 - 15 МБ/сек

Видеоформаты - 4:3 (Нормальный) и 16:9 (Широкий экран) или Авто

5. Аудиодекодер

Система декодирования - MPEG-1 ISO/IEC 11172-3    Layer I, II

Режимы аудио - стерео, моно-R и моно-L

Стандартная частота – 32 КГц, 44.1 КГц, 48 КГц

6. Аудио/Видеовыход

TV SCART - CVBS, RGB, І-video, Аудио L/R

VCR SCART -  CVBS, Аудио L/R

RCA - CVBS, Аудио L/R

UHF – PAL B/G, PAL D/K, PAL I

Канал UHF – 21 - 69

# Text boxes

# SatSERVIS ::  www.servis23.ru ::

- инструкции к спутниковым ресиверам

- и не только

# Digital Globo 4000 / 4100 / 5000 / 6000 /6010

Содержание

1. Защитные меры

2. Главные особенности

3. Подключение Вашего ресивера

Спутниковая антенна

Эфирная  антенна

Телевизор

Другой

спутниковый       ресивер

Внешняя аудиосистема

Видеомагнитофон

GOMEL

4. Описание ресивера

6

5

Модель GLOBO DIGITAL 5000

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.3 Пульт дистанционного управления

2

1

3

4

5

6

8

10

12

13

15

17

19

21

7

9

11

14

16

18

20

5 Главное Меню

5.1.1 Назвать

5.1.4 Пропуск

5.2 Фаворитные списки

6 Настройка

6.2 Поиск транспондеров

6.3.1 Антенна

6.3.4  Внешние  12В

6.3.4 Моторизованная  система  DISeqC 1.2

7 Параметры

7.3 Блокировка

7.6  Режимы времени

8  Игры

9  Дополнительно

10  Дополнительные функции

11. Поиск и устранение неполадок

12. Технические спецификации